## Slide 1
基于OpenMIPS的五级流水CPU的设计与实现
团队成员：
方淼（指导教师）
包敏杨、董佳佳、刘泉明（大三）
王智超、韩尧旭（大二）

## Slide 2
目录
CONCENTS
1
2
3
项目背景及意义
项目实施方案
4
项目预期成果
项目经费预算

## Slide 3
1
项目背景及意义

## Slide 4
在国外Intel、AMD等企业的技术垄断下，我国芯片领域很长时间内无法有长足进步，之前的中兴和最近的华为就暴露了我国芯片技术受制于人的现实。中国拥有高性能、具有自主知识产权的CPU迫在眉睫。
项目背景及意义
美国的压制
目前，我国研制出龙芯1号系列、龙芯2号系列和龙芯3号系列的CPU面向不同领域，主频突破1.5GHz。有龙芯做领路人，我们会走得更快更好。
龙芯的崛起
在计算机普遍应用的时代，CPU作为核心组件其重要性不言而喻，更是我国在与美国贸易战时期打破技术垄断的关键一战。
CPU的重要性
在自己动手制作CPU的过程中，我们会深入学习计算机系统结构等一系列计算机类专业核心技术，有助于培养具有系统能力的计算机学科专业人才。
做自主CPU有助于学科的发展

## Slide 5
2
项目实施方案

## Slide 6
研究目标
项目实施方案
创新点
研究内容
有关方法

## Slide 7
设计并实现一个基于MIPS32 Rease1指令集架构，拥有五级流水电路及哈佛结构，支持中断和UART、GPIO等接口的CPU，并能上板测试运行成功。
研究目标
项目实施方案

## Slide 8
项目实施方案
1、设计实现了五级流水结构 （取指，译码，执行，访存，回写）。
2、采用数据前推技术解决数据相关问题。
3、设计实现了精确异常。
4、添加Wishbone总线接口。
创新点

## Slide 9
项目实施方案
1、首先，我们要建立支持MIPS指令集的五级流水结构。五级流水结构将指令的执行划分为五个阶段，用不同的硬件并行执行，大大提高了指令执行的效率。指令集架构我们采用的是MIPS32，通过Verilog硬件描述语言对CPU进行逻辑设计，使得取指、译码、执行、访存和回写五个阶段相互配合实现指令集上的功能。
2、但流水线也引入了数据相关问题，就是上一条指令还没执行完而下一条指令就要用到上一条指令的运算结果了，这会导致取到的不是最新值。我们采用数据前推技术，在最新值与需要用到这些值的模块之间建立联系，问题就解决了。
3、下一个问题就是异常问题，在MIPS32架构中，我们把打断程序正常执行流程的实践统称为“异常”，这些事件有中断、陷阱、系统调用等，我们通过收集流水线各个阶段的异常信息，传递到访存阶段并在访存阶段统一处理异常信息。最终我们会设计实现精确异常的CPU。
4、后期我们将进行内存转移，编写接口，并移植操作系统，使得能在自己的机器上运行起来。
研究内容

## Slide 10
项目实施方案
（1）我们采用支持MIPS2指令集的五级流水线结构。MIPS32属于精简指令集，RISC技术通过精简指令指令系统，提高指令执行速度。而五级流水线结构则是把每条指令的执行分为五个阶段，分别为取指、译指、执行、访存、回写。这样实现了多条指令在同一时钟周期并行执行，大大提高了CPU的运行效率。
（2）流水线的数据相关问题：正是因为在流水线的结构中指令并行执行，当多条邻近的指令需要对同一寄存器数据进行读或写操作（例如“读后写”、“写后读”、“写后写”），这将导致读写数据的不正确。针对该问题，我们通过forwarding技术，将执行阶段、访存阶段的结果前推到译码阶段，参与译码阶段选择运算源操作数的过程。
（3）异常和中断处理：OpenMIPS处理器实现的异常情况有硬件复位、中断（包含软中断、硬中断、内中断和外中断）、syscall系统调用、无效指令、溢出、自陷指令引发的异常。Open MIPS可以实现精确异常。即异常发生后，处于流水线上的若干条指令处于不同的阶段，处理器会转移到异常处理例程，异常处理结束后返回源程序继续执行。为了不破坏源程序的正常执行，处理器必须记住流水线上没有执行完的指令处于哪一阶段，以便异常处理结束后能恢复执行。
有关方法

## Slide 11
项目实施方案
（4）接口的实现：OpenMIPS处理器采用哈佛结构（指令存储和数据存储分开），使用分开的数据、指令接口。为了将OpenMIPS处理器挂接到Wishbone总线上，从而可以使用大量开源的SDRAM、Flash、GPIO、UART、LCD等模块的控制器，组成一个SOPC,完成特定的功能，我们需要添加Wishbone总线接口。
（5）操作系统的移植：操作系统是介于计算机和应用软件之间的一个软件系统，用于掌控计算机上所有事情。作为计算机的灵魂，操作系统的安装必不可少。我们为OpenMIPS处理器移植一种嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ。μC/OS-Ⅱ在世界范围得到广泛的应用，包括手机、路由、集线器、飞行器、医疗设备集空页控制等诸多领域。与Linux一样，μC/OS-Ⅱ的源码开放，具有可移植性强、可固化、可裁剪、可剥夺型（总是运行优先级最高的就绪任务）、多任务、可确定性、有任务栈、系统服务、中断管理、稳定可靠的特点。操作系统的移植的实现，大部分代码使用C语言，需要C语言与汇编语言配合来编写一些与处理器硬件相关的代码。
有关方法

## Slide 12
3
项目预期成果

## Slide 13
项目背景及意义
技术说明书一份
芯片实物一份
专利一件
软件著作权一份
省级竞赛获奖一项

## Slide 14
4
项目经费预算

## Slide 15
接受龙芯公司的指导以及
帮助我们测试CPU
金额：4000
申请专利费
型号：ALNX 黑金 XILINX FPGA AX7050
金额：5000
购买开发板
书籍名称：《自己动手写CPU》
《Verilog HDL数字系统设计》等专业书籍
金额：3000
购买书籍、打印资料
项目经费预算
住宿与交通费
金额：5000
总计：一万七千元

## Slide 16
谢
聆
听
END
谢